ÍNDICE

1 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA	1

2 - METODOLOGIA OPERATIVA E RESULTADOS	2

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	…,3

QUADRO 1 - DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS SOB A FORMA NUMÉRICA 	5

QUADRO 2 - DESLOCAMENTOS VERTICAIS SOB A FORMA NUMÉRICA  	6,7

ANEXOS:

A - Deslocamentos Horizontais sob Forma Gráfica.

B - Deslocamentos Verticais sob Forma Gráfica - Coroamento.

# 1- DESCRIÇÃO DO SISTEMA

INTRODUÇÃO

O Sistema Geodésico implementado para a determinação dos deslocamentos da Barragem de Venda Nova consiste numa  rede de triangulação para auscultação dos movimentos horizontais  e uma linha de nivelamento que se desenvolve ao longo do coroamento da barragem para determinação dos deslocamentos verticais.

REDE DE TRIANGULAÇÃO

A rede de triangulação é formada por:

2 pontos de referência (um em cada margem), constituídos por marcas de pontaria óptica encastradas em rocha sã, 7 por pilares em betão com  centragem forçada tipo Kern, 23 pontos objecto  materializados por alvos de pontaria óptica tipo Wild “olho de boi”, no paramento de jusante da Barragem.

As épocas de referência e observação a que se refere o presente relatório, são:

|  | DATA | NÍVEL DA ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| CE000 | 1990/04/18 | 687.6 |
| CE014 | 2005/05/02 | 698.7 |

LINHA DE NIVELAMENTO

Foi materializada 1 linha de nivelamento no coroamento da Barragem constituída por tacos em material inox, sendo: 3 pontos de referência implantados em maciços de betão na margem direita ,e 3 na margem esquerda , 37 pontos objecto para observação.

Nesta conformidade, as épocas de referência e observação a que se refere o presente relatório, são:

|  | DATA | NÍVEL DA ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| CE000 | 1990/04/18 | 687.6 |
| CE014 | 2005/05/02 | 698.7 |

# 2 - METODOLOGIA OPERATIVA E RESULTADOS

Para determinação dos deslocamentos horizontais nos pontos objecto da rede de triangulação, mediram-se os ângulos horizontais definidos pelos vértices da rede de triangulação e os pontos objecto a controlar e determinaram-se as variações sofridas por estes ângulos entre a época de observação CE014 e a época de referência CE000.

A medição dos ângulos foi feita com recurso aos teodolitos electrónicos Leica TC2002 e T2002, com compensação automática da inclinação do eixo vertical, e registo automático dos dados.

Os deslocamentos horizontais, relativos à triangulação são apresentados sob forma numérica no quadro 1, anexo a este Relatório, no referencial XX (positivo da margem direita para a margem esquerda), YY (positivo de jusante para montante) e no referencial Tangencial / Radial.

A determinação dos deslocamentos verticais dos pontos objecto fez-se através da medição dos desníveis entre pontos consecutivos, com recurso a um nível electrónico DNA03 dotado de sistema de leitura por código de barras e miras de ínvar de 3,00 metros de apoio inferior, com escala também com código de barras.

Os deslocamentos verticais são apresentados sob forma numérica no quadro 2, anexo a este relatório, referindo-se às variações sofridas entre as épocas de observação CE014 e a época de referência CE000.

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

No procedimento de cálculo dos deslocamentos horizontais, foram atribuídos os valores de 3 dmgon (respectivamente 0.1mm) para EMQ da variação de um ângulo horizontal.

Na apresentação dos gráficos do nivelamento, dividiu-se a linha do coroamento  em duas linhas, uma por montante  e outra por jusante para melhor interpretação dos resultados.

Porto,  12 de Maio de 2005

Jorge Figueiredo

# QUADRO 1

# BARRAGEM DE VENDA NOVA

# DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS

| PONTO | dX(mm) | dY(mm) | dT(mm) | dR(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB699 | -1.9 | -1.1 | -2.2 | 0.4 |
| CD699 | -1.0 | -3.2 | -2.5 | -2.3 |
| CD677 | -1.4 | -3.3 | -3.0 | -1.9 |
| EF699 | -1.3 | -6.7 | -3.6 | -5.8 |
| EF677 | -3.7 | -8.6 | -6.9 | -6.3 |
| EF650 | -1.7 | -0.6 | -1.7 | 0.4 |
| GH699 | -1.2 | -10.1 | -2.9 | -9.7 |
| GH677 | -1.3 | -7.2 | -2.7 | -6.8 |
| GH654 | -1.5 | -3.8 | -2.5 | -3.3 |
| GH631 | -2.9 | -1.7 | -3.3 | -0.5 |
| GH620 | -2.6 | 0.5 | -2.3 | 1.3 |
| IJ699 | -2.9 | -11.2 | -2.3 | -11.3 |
| IJ677 | -2.9 | -9.1 | -2.2 | -9.3 |
| IJ654 | -1.9 | -4.1 | -1.5 | -4.2 |
| IJ631 | -1.9 | -1.5 | -1.7 | -1.8 |
| IJ620 | -4.0 | -1.6 | -3.4 | -2.6 |
| LM699 | -4.5 | -8.3 | -2.0 | -9.2 |
| LM677 | -4.0 | -5.8 | -1.7 | -6.9 |
| LM654 | -1.7 | -2.9 | -0.3 | -3.4 |
| LM639 | -0.1 | 0.8 | -0.5 | 0.7 |
| PQ699 | -4.3 | -2.4 | -2.0 | -4.5 |
| PQ677 | -2.7 | -4.1 | 1.0 | -4.8 |
| PQ667 | -2.1 | -1.0 | -0.6 | -2.3 |

# QUADRO 2

# BARRAGEM DE VENDA NOVA

# DESLOCAMENTOS VERTICAIS

COROAMENTO

| PONTO | dZ(mm) |
| --- | --- |
| RJ | 0.8 |
| RM | 0.7 |
| QJ | 0.8 |
| QM | 0.5 |
| PJ | 0.9 |
| PM | 0.6 |
| OJ | 1.1 |
| OM | 0.9 |
| NJ | 1.2 |
| NM | 1.1 |
| MJ | 1.2 |
| MM | 1.2 |
| LJ | 1.2 |
| LM | 1.1 |
| KJ | 1.2 |
| KM | 1.2 |
| JJ | 1.2 |
| JM | 1.2 |
| IJ | 1.0 |
| IM | 1.2 |
| HJ | 0.8 |

QUADRO 2 (Continuação)

DESLOCAMENTOS VERTICAIS

| PONTO | dZ(mm) |
| --- | --- |
| HM | 0.9 |
| GJ | 0.4 |
| GM | 0.4 |
| FJ | 0.0 |
| FM | 0.1 |
| EJ | -0.4 |
| EM | 2.2 |
| DJ | 1.7 |
| DM | 1.7 |
| CJ | 1.3 |
| CM | 1.2 |
| BJ | 0.7 |
| BM | 0.7 |
| AJ | 0.4 |
| AM | 0.4 |

ANEXO A

ANEXO B

ANEXO C